ПРОЕКТ

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с договором № 3950-1/1 от 28.10.2015г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и ООО «Сельпроект», с учетом муниципального контракта, заключенного между Администрацией муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и институтом ГУП «Башагропромпроект»;

- с техническим заданием на разработку генерального плана сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием  топографической основы);

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Баймакского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельского поселения;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения

(1-й) Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан выполненная ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», г.Санкт-Петербург, 2006г.; (шифр 3525, договор №3001 от 19.09.2005г.)

- Программа социально-экономического развития сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет МР  Баймакский район на 2012-2016гг.;

Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО «МФЦ Регион» в 2015г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2025 года;

-  расчетный срок до 2035 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

(1-й) Иткуловский  сельсовет муниципального района

Баймакский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# (1-Й) ИТКУЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет расположена в западной части административного района, в западном направлении от  административного центра муниципального района – г. Баймак.

С запада и северо-запада территория ограничена землями МР Зилаирский район, с северо-востока – землями сельского поселения Нигаматовский сельсовет, с востока – землями сельских поселений Бекешевский, Тавлыкаевский и Акмурунский сельсоветы, с юга  - землями сельского поселения Яратовский сельсовет.

1.1.Климат

Климат территории, расположенной в горно - лесной зоне отрогов Южного Урала, резко континентальный, с устойчивой холодной суровой зимой, жарким летом и неустойчивым режимом погоды короткой весной и продолжительной осенью. На формирование климата накладывает отпечаток его открытость северным и южным ветрам, закрытость с запада Уральским хребтом от Атлантики, близость засушливых казахстанских степей на юге и расчлененность рельефа. Температурный фон в летний сезон понижен, в долинах в результате стока холодного воздуха имеют место температурные инверсии.

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Баймак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98		- 38

обеспеченностью 0,92		- 36

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98		- 35

обеспеченностью 0,92		- 33

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			    - 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С	              - 40

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С	9,3

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %	78

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %	75

- Количество осадков, мм за ноябрь-март	                                     85

- Повторяемость направления ветра за ноябрь – апрель,  %

С		19

СВ		13

В		5

ЮВ		5

Ю		10

ЮЗ		9

З		14

СЗ		24

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с    С		10,6

СВ		8,2

В		7,0

ЮВ		8,3

Ю		7,1

ЮЗ		7,5

З		9,2

СЗ		5,1

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет		113

- в 50 лет		156

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						959,9

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99		30,1

0,98		27,2

0,96		25,5

0,95		25,0

- Средняя  температура воздуха наиболее

теплого месяца (июль), 0С		        +18,7

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		  +39

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С  	12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %	60

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца	54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм	                         250

- Суточный максимум осадков, мм				               54

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни		38

11.       Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С		14

СВ		12

В		7

ЮВ		6

Ю		8

ЮЗ		11

З		20

СЗ		22

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 14,8

- Февраль					- 14,2

- Март						- 8,1

- Апрель					+ 3,6

- Май						+ 12,1

- Июнь						+ 17,0

- Июль						+ 18,7

- Август					+ 16,3

- Сентябрь					+ 10,3

- Октябрь					+ 2,2

- Ноябрь					- 6,5

- Декабрь					- 11,8

- Год						+ 2,1

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север		4,0

Северо-восток		4,9

Восток		3,9

Юго-восток		4,0

Юг		4,3

Юго-запад		5,1

Запад		5,5

Северо-запад		4,8

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 0,7 дня, с температурой менее -20ºС – 14,2 дня;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в открытом поле составляет 143 кг, 1 раз в 50 лет – 237 кг;

- максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет - 113 см, 1 раз в 50 лет - 156 см;

Опасные погодные явления:

Сильные метели.

Среднегодовое  число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 30 дней, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Повторяемость сильных метелей в среднем 3 раза в году.

Интенсивные осадки.

Максимальное число дней с осадками в количестве 50мм и более в течение 12ч и менее, а в горных селеопасных районах – 30мм и более за 12ч и менее – 2 дня.

Туманы.

Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Грозы.

Среднее число дней с грозой  - 24.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -330 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней. Температура отопительного периода -6,70 С.

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства относительно благоприятны. Территория хорошо обеспечена теплом (128 дней с температурой выше + 100 С), но гидротермический коэффициент (ГТК) для данного района составляет 0,6-0,7 единиц, что характеризует очень засушливую обстановку летом. В сочетании с ветром это приводит к суховейным явлениям, пагубно влияющим на сельскохозяйственные культуры. Район относится к зоне рискованного земледелия.

Климатические условия для рекреации

С точки зрения рекреации территория оценивается как относительно благоприятная. Целесообразно строительство учреждений отдыха круглогодичного действия.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает ветровой и температурный режимы. Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией;

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен;

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер;

4. Туман;

5. Опасное направление южное и скорость ветра 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 29,1 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 - 0,6 км и 2-60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 -1 км и 5-100 С), минимум - летом.

1.2.Рельеф и ландшафт

Территория МР Баймакский район находится на юго-восточных отрогах Южного Урала на склонах хребта Урал-Тау и в восточной части  Зилаирского плато и характеризуется разнообразием рельефа и ландшафтов. Рельеф представляет собой возвышенное плато с мелкими сопками, покрытыми ковыльно – разнотравной степью на тучных черноземах.

Прослеживаются вертикальная и горизонтальная зональность – от сухой степи до горно-таежных условий. Северо-западную часть района занимает хребет Уралтау с наиболее возвышенным выровненным и достаточно увлажненным рельефом, покрытым лесом из сосны, березы и осины. Более половины лесных массивов произрастают на месте хвойных широколиственных лесов и заменены малоценными мелколиственными породами. Почвы темно-лесные серые и черноземные.

Понижение между хребтами Уралтау и Ирендык имеет мелкосопочный рельеф, покрытый	 ковыльно-разнотравной степью на тучных черноземах и значительно распахано. Хребет Ирендык, пересекающий территорию района в меридиональном направлении, имеет ширину 10-20 км, среднюю высоту 700-800 м на севере и 400-500 – на юге; островные березовые леса, местами с примесью лиственницы; маломощные, грубоскелетные и эродированные почвы с выходом на поверхность плотных коренных пород.

Восточная узкая полоса территории района представляет собой отрезок Зауральской грядово-мелкосопочной равнины с ковыльно-разнотравной степью на южных черноземах с низкогорными останцевыми возвышенностями и значительным до 60% облесением. Леса березовые, березово-лиственничные и березово-сосновые.

Почвенный покров образует горно-дерново-подзолистые, типичные выщелочные черноземы и темно-серые почвы. Широко распространены степные группировки, луга и болота. Горные почвы составляют 30% территории, пойменные – 5%, остальные равнинные – 65%.

Пахотные сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно на месте богато разнотравной степи. В почвенном покрове пахотных угодий преобладают выщелочные черноземы (35%), в южной части – обыкновенные черноземы (35%), южные и солонцеватые черноземы (8%). Почвенный профиль обыкновенных и особенно южных черноземов отличается большей уплотненностью. Это обуславливает их неудовлетворительные водно-физические свойства. Содержание гумуса в обыкновенных черноземах достигает 7-8%, запасы его в почвенном профиле – 400-450 т/га. Около 185 тыс.га занимают каменистые сельхозугодья, 4 тыс.га засоленные и солонцеватые почвы. Часто наблюдается засуха.

Почвенно-климатические условия зоны способствуют выращиванию высококачественного сорта твердой пшеницы, развитию скотоводства, коневодства и овцеводства.

# ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Баймакского района относится к южной части складчатого Урала, находится на Тагило – Магнитогорском прогибе и Уралотауском поднятии, происходившим в Мезозойской эре. В пределах  складчатого пояса геологические образования представлены магматическими и осадочными породами, которые при разломе внедрялись по трещинам в горные складки и обогатили территорию различными рудами и минералами.

Территория района расположена в пределах геологических структур: частично Зилаирского синклинория (отложения рифейского возраста), Уралтауского антиклиноя (интрузии - гипербазиты и отложения рифея) и Магнитогорского мегасинклинория (отложения палеозоя).

На территории района известны месторождения медно – колчеданных руд, имеются запасы поделочных камней, залежи строительных камней (известняков, глин, песчаников, песка и др.).

Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3.

При разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:

- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод;

- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых обеспечивают большую пространственную жесткость;

- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями;

- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации карстово-суффозионных процессов.

Современные геодинамические процессы

Территория района в настоящее время является сейсмической активной, так как расположена в пределах складчатого пояса и осложнена наличием региональных разломов общеуральского простирания, взбросов, сбросов и субгоризонтальных надвигов. Тектонические подвижки земной коры чаще всего происходят по тектоническим контактам в местах изменения напряженного состояния, что возникает в результате возбужденных землетрясений, вызванных техногенной деятельностью.

Территория Баймакского района подвержена сейсмической опасности интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64 с повторяемостью в среднем один раз в 5000 лет.

Карст

На территории района выделяются локальные зоны карбонатного карста. Карстовые воронки имеют развитие по склонам речных долин. В целом, в Зауралье карст развит слабо, так как карстующиеся породы преимущественно перекрыты вышележащими глинистыми отложениями. Для данной местности характерно наличие древних погребенных и глубинных карстовых форм, представленных каррами, воронками, полостями, кавернами, иногда пещерами.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет характеризуется относительно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев.  По данным государственного водного реестра России все они относятся к Уральскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Урал, речной подбассейн – нет, водохозяйственный участок Урал от истока до Верхнеуральского г/у.

Наиболее крупная река на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет  - река Сакмара протяженностью 798 км.

Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, неустойчивой летней меженью, прерываемой редкими дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. В большинстве случаев русло мелких речек и ручьев в летнее время пересыхает. На территории сельского поселения развиты мелкие родники.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет МР Баймакский район:

| № п/п | Наименование реки | Куда впадает | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Сакмара | р.Урал | 798 |
| 2 | р.Яман-Зилаир | р.Сакмара | 100 |
| 3 | р.Магаш | р.Сакмара | 29 |
| 4 | р.Кувашлы | р.Сакмара | 19 |
| 5 | р.Баткатлы | р.Сакмара | 16 |
| 6 | р.Кашляу (Кашляуар) | р.Сакмара | 13 |
|  | речки и ручьи (Шулька, Мал.Кикреда, Мал.Ялань, Бол.Ялань, Аксарык, Биясауган, Уртайры, Суенса и др.) | рСакмара, р.Яман-Зилаир, р.Магаш, р.Баткатлы, р.Кашляу | менее 10 |

Согласно данным   справки по форме  №44, представленной сектором мобподготовки, ГО и ЧС администрации МР Баймакский район, при развитии весеннего половодья на наихудшему сценарию в зону  подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет МР Баймакский район  населенные пункты не попадают.

В связи с этим, согласно ст.67, п.2, 3 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ) строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления, а также использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв запрещается.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория МР Баймакский район относится к Присакмарскому межгорно-долинному округу выщелоченных и обыкновенных черноземов. Основной фон почвенного покрова составляют черноземы выщелоченные и обыкновенные, в пахотных почвах их свойства сближены. В условиях мелкосопочника распространены черноземы неполноразвитые и примитивные органогенно-щебнистые почвы. В березовых редколесьях почвы серые и темно-серые лесные, в поймах рек аллювиальные дерновые и луговые. На склонах встречаются в основном недоразвитые каменисто-щебеночные почвы, на юге зоны - солонцеватые черноземы, солонцы и солончаки (Богомолов, 1948). Для почв Баймакского района характерна небольшая глубина местных базисов эрозии, которые не превышают 50-60 см. Пахотные почвы (черноземы выщелоченные и обыкновенные) характеризуются близкими к оптимальным агрофизическими и химическими свойствами. Объемная масса пахотного слоя составляет 1, 1-1, 25 г/см, запасы влаги в метровом слое 3500-4500 т/га, содержание гумуса 7-9%, его запасы - 300-500 т/га, реакция среды близка к нейтральной.

Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Смешанные леса занимают 30% площади района. Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.

Район характеризуется большим разнообразием растительных группировок. Оно обусловлено тем, что зона смешенных лесов переходит в сухие ковыльные степи, во-вторых: именно здесь смешались европейские и азиатские, а также казахстанские виды растений и животных.

Основной древесной породой является береза, часто с большой примесью осины. Луговое разнотравье состоит из ковыля красноватого, ковыля-волосатика, ковыля обыкновенного, типчака, соляриса, ситника, солончаковая астра и другие.  Большую ценность для района представляет лекарственные травы: тысячелистник, девясил британский, чистотел, кровохлебка лекарственная.

В долинах рек и ручьев произрастают мезофитные широколиственные леса, в древесном ярусе которых доминируют ольха серая и черемуха. В поймах рек встречаются заросли ивово-тополевых лесов и кустарников. В травяном ярусе этих сообществ доминируют осоки.

Луга, используемые для сенокошения и пастьбы, нуждаются в подсеве трав, расчистке от кустарников. Важнейшую роль в поддержании высокого плодородия угодий играет правильный режим использования, так как в результате перевыпаса скота продуктивность пастбищ снижается на 50-60%. Особенно ранимы предгорные пастбища с уклонами 5°, с неустойчивыми грунтами и разреженным травостоем.

Среди фауны немало промысловых животных. Отряд грызунов представляют: белка, заяц-беляк, заяц-русак, суслики, хомяки, водная и амбарная крыса, полевка и др.

Разнообразие ландшафтов привлекает множество птиц. Наиболее типичными являются птицы из отряда куриных – глухарь, рябчик, тетерев, куропатка. Из утиных – кряква широконоска, серая утка. Гуси и журавли гнездятся в болотах, на зарастающих озерах. Из хищных птиц имеют распространение степной коршун, степной орел, ястреб-тетеревятник и др., а из отряда сов встречается белая сова, филин, сыч. В перелесках обитают соловьи, синицы, дрозды, зяблики, степной конек и др.

В реках и озерах водится различная рыба – плотва, язь, окунь, налим, щука, сом, карась, голавль.

Из класса пресмыкающихся водятся ящерицы (веретеница прыткая, живородящая) и змеи (уж обыкновенный, водяной уж, медянка, степная гадюка, обыкновенная гадюка).

# 5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Минерально-сырьевые ресурсы

Территория МР Баймакский район относится к Сибай – Бурибаевскому горнопромышленному району и захватывает:

- Баймак – Бурибайский рудный район (медь, золото, цинке, свинец, никель, кобальт, марганец);

- Сибайский рудный район (марганец, медь, цинк, никель, кобальт, золото);

- Баймакский рудный район (золото).

Твердые полезные ископаемые представлены здесь минеральным сырьем:

-  федерального значения (медно – колчеданные руды, золотосульфидные руды, золоторассыпные месторождения);

-  республиканского значения (марганцевые руды, пирофиллит, кварц, цеолит, глауконит, декоративно – поделочные камни);

-  местного значения (строительные материалы – глина, песок и т.д.).

Данные по минерально-сырьевой базе сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет МР Баймакский район Администрацией СП не представлены.

Согласно «Схеме территориального планирования МР Баймакский район», разработанной ЗАО «ЛенПромСтройПроект», 2006г., г.Санкт-Петербург, месторождений полезных ископаемых на территории сельского поселения  не обнаружено.

Лечебные грязи

Лечебные  грязи на территории МР Баймакский район имеются вблизи оз.Талкас (санаторий «Талкас»), в 25 км к северу от г.Баймак. Грязевое месторождение оз.Талкас представлено пресноводными бессульфидными  глинистыми сапропелями, балансовые (эксплуатационные) запасы классифицируются по высшей категории А и составляют 2,4 млн.т.

### Лесные ресурсы

Территория района относится к лесостепной части республики. В этой части республики леса имеют не столько сырьевое, но и водоохранное, и защитное значение. Из общего земельного фонда лесной фонд составляет 162,6 тыс.га или 30% от всей территории района. Лесной растительностью покрыто ориентировочно 24 % территории района.

Структура лесного фонда по породному составу составляет:

- по хвойным породам – ориентировочно 29,2 тыс.га или  32% территории;

- по мягколиственным породам – 99,1 тыс.га или 76 % территории.

Территория сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет относится к Юлукскому лесничеству. Большая часть территории сельского поселения покрыта лесами.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сосредоточенные в городах Баймак и Сибай, а также сельскохозяйственные объекты. Постов регулярного наблюдения за состоянием атмосферы на территории МР Баймакский район нет.

Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Основным предприятием – загрязнителем является ОАО «Баймакский машиностроительный завод», преобразованный из медеплавильного завода. На экологическом учете находится 4 предприятия, из них загрязнителями воздуха являются Баймакский литейно-механический и асфальтобетонный заводы.

Определяющим фактором качества воздуха являются поступления в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий района, агропромышленного комплекса, предприятий добывающей отрасли, транспорта, объем выбросов составил по району 2,1 т/год. Происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий, выбросы автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением автомобильного парка находящиеся в личном пользовании.

Количество автомототранспорта примерно достигло 6 тыс. ед. Валовые выбросы загрязняющих веществ 3,4 тыс.т. из них на долю автотранспорта приходится 75%. Объем выбросов от стационарных источников – 0,4 тыс.т. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит машиностроительный завод.

Таким образом валовые выбросы на 1 чел. составили 0,198 тыс.т., на 1 га площади – 0,163 тыс.т.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

### Состояние водных ресурсов

На качественное состояние водных объектов республики влияют два основных фактора: климатические, влияющие на гидрологические условия  и стоки предприятий.

Последние  несколько лет характеризуются низкой водностью практически всех речных бассейнов на территории республики. 2012 год был рекордно низким по водности за весь период наблюдений.

Повторяющиеся маловодные периоды естественным образом сказываются и на качественном состоянии водных объектов. В связи с низкими уровнями половодья практически не затапливаются пойменные озера и старицы. В совокупности с жаркими погодными условиями летних месяцев значительная часть пойменных озер обмелели, усилились процессы  зарастания и заболачивания.

Данные ФГБУ «Башкирское УГМС» свидетельствуют о том, что класс качества поверхностных водных объектов, на которых ведутся наблюдения, остается практически неизменным (3-4 класса) на протяжении длительного периода времени. Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в последние годы контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам. По бассейну р.Урал наблюдения проводились на реке Сакмара.

На качество воды влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Существующие прибрежные полосы рек и водохранилищ на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Основная причина не достижения установленных нормативов по качеству очистки в том, что существующие технологии очистки не доводят очистку сточных вод до ПДК р. х. по всем установленным нормативными документами показателям.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза на частных подворьях, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий промпредприятий и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территории населенного пункта, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Качество питьевой воды

По обеспеченности водными ресурсами МР Баймакский район и, в частности, сельское поселение (1-й) Иткуловский сельсовет относятся к недостаточно обеспеченным питьевой водой по подземным источникам водоснабжения сельским территориям.

Централизованное водоснабжение в с.1-е Иткулово в настоящее время не осуществляется (не подключены водопроводные сети). В перспективе планируется водоснабжение подземными водами из 4-х эксплуатационных скважин № 1-4, расположенных в северо-западной части села в его существующих границах в конце ул.З. Валиди. Глубина всех скважин 64 м. Скважины пробурены в 2013 г.,  в эксплуатацию не введены. Данные по производительности отсутствуют. Общая протяженность сетей водопровода по улицам Ленина, Мира, Байрамгулова, Нигматуллина, Победы, Садовая, С.Юлаева, Азамата, З.Валиди – ориентировочно 8,0 км. Количество проектируемых водоразборных колонок 29 ед.

Централизованное водоснабжение в д.Гадельбаево в настоящее время также не осуществляется ввиду изношенности имеющихся сетей водоснабжения. Ранее водоснабжение осуществлялось подземными водами из эксплуатационной скважины б/н, расположенной в юго-западной части деревни в ее существующих границах в конце ул.Молодежная. Данные по техническим характеристикам скважины и водопроводных сетей не известны. Сети водопровода частично проходят по улицам Школьная, Молодежная, Центральная. Количество  ранее работавших водоразборных колонок 5 ед.

Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, ручьев. В связи с большой глубиной залегания подземных питьевых вод шахтные колодцы на частных подворьях не распространены.

Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 15-80 м.

Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет относится к горно-лесной зоне Баймакского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове черноземов выщелоченных и обыкновенных, местами попадаются примитивные органогенно – щебнистые почвы, серые лесные почвы.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых коммунальных и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

### Состояние ландшафтов

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон, имеющих щадящий режим использования территории.

По ландшафтно-экологическим условиям территория Баймакского района относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают нарушенные горные склоны, есть участки выбитых пастбищ, наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Территория муниципального района попадает в зону влияния вредных выбросов от промышленных центров – городов Баймак и Сибай. Загрязнение почвенного покрова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в зонах отдыха – умеренный.

Основное воздействие человека на леса выражается вырубкой спелых и перестойных насаждений (главное пользование), рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ.

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает техногенную нагрузку выше среднедопустимой, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет выделяются водоохранные зоны рек, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65, а береговые полосы – в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина во доохранной зоны, м | Ширина прибрежной за щитной поло сы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Сакмара | 798 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Яман-Зилаир | 100 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р.Магаш | 29 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р.Кувашлы | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р.Баткатлы | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р.Кашляу (Кашляуар) | 13 | 100 | 50 | 20 |
|  | речки и ручьи (Шулька, Мал.Кикреда, Мал.Ялань, Бол.Ялань, Аксарык, Биясауган, Уртайры, Суенса и др.) | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ).

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством специальными информационными знаками.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов;

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электрических сетей;

-  линий и сооружений связи;

-  систем газоснабжения и газораспределения;

-  транспортных магистралей;

-  сетей водоснабжения;

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

По территории сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет транзитом проходят ВЛ- 35 и 10 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сетей водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с.1-е Иткулово |
| 1 | КФХ «Байрамгулов Г.», ул. | птицеводство 6700 голов гусей (ПТФ) | 300 м |
| 2 | КФХ «Махмутов Р.», ул.Садовая, 4 | животноводство менее 50 голов сенохранилище | 50 м 50 м |
| 3 | КФХ «Азаматов М.», ул.Гагарина, 30 | животноводство менее 50 голов складской сектор (семена) | 50 м 50 м |
| 4 | КФХ «Мунасипов Р.», ул.Гагарина, 14 | животноводство менее 50 голов | 50 м |
| 5 | КФХ «Азаматов Ю.», ул.Азамата, 14 | животноводство менее 50 голов ангар для с/техники | 50 м 100 м |
| 6 | КФХ «Абулгазина А.», ул.Гагарина, 37 | животноводство менее 50 голов | 50 м |
| 7 | ИП «Сунаргулов К.», ул.Ленина, 55 | животноводство менее 50 голов автогараж (груз.техника) лесопереработка (пилорама) | 50 м 100 м 100 м |
| 8 | ИП «Шарипов Х.», ул.Нигматуллина, 4 | лесопереработка (пилорама) автогараж (груз.техника) | 100 м 100 м |
| 9 | водозабор (куст скважин) | в юго-западном направлении | 200 м |
| 10 | распред. эл/подстанция 35/10 кВ «Иткулово» | в восточном направлении от села | 50 м |
| 11 | сельское кладбище |  | 50 м |
| 12 | скотомогильник | в северном направлении от н.п. | 1000 м |
| д.Гадельбаево |
| 13 | ООО «КФХ Союз», | растениеводство (складской сектор) животноводство (МТФ до 300 голов КРС) МТМ (11 ед.) АЗС лесопереработка (пилорама) | 50 м 300 м 300 м 100 м 100 м |
| 14 | сельское кладбище |  | 50 м |
| 15 | скотомогильник | в северном направлении от н.п. | 1000 м |
| х.Шулька |
| 16 | ИП «Раев Ю.», ул.Акназарова, 50 | животноводство менее 50 голов коневодство до 50 гол. МТМ, автопарк лесопереработка (пилорама) | 50 м 50 м 300 м 100 м |
| 17 | ИП «Янузаков Д.», ул.Акназарова, 13 | животноводство менее 50 голов лесопереработка (пилорама) | 50 м 100 м |
| 18 | сельское кладбище |  | 50 м |
| 19 | скотомогильник | в юго-западном направлении от н.п. | 1000 м |

В пределах сельского поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 50-300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильники с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории МР Баймакский район на сегодняшний день известно о пятистах четырнадцати памятниках истории, архитектуры и археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР Баймакский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой результатов отчетов, инвентаризации и мониторинга.

Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и на землях сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет, свидетельствует о вероятности расположения на указанной территории ранее неизвестных объектов археологического наследия. Проектирование и хозяйственное освоение территории возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного наследия или их полной сохранности при выявлении.

Известных памятников  истории,  археологии, культуры и  архитектуры  на территории сельского поселения (1-й)  Иткуловский   сельсовет нет.

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах МР Баймакский район расположены природный парк «Ирендык» и две особо охраняемые природные территории регионального значения: «Водопад Гадельша (Ибрагимовский)»  – гидрологический памятник природы и  «Популяции лука косого на хр.Ирендык»  – ботанический памятник природы.

В границы сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет эти ООПТ не входят.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет расположена в западной части административного района, в западном направлении от  административного центра муниципального района – г. Баймак.

С запада и северо-запада территория ограничена землями МР Зилаирский район, с северо-востока – землями сельского поселения Нигаматовский сельсовет, с востока – землями сельских поселений Бекешевский, Тавлыкаевский и Акмурунский сельсоветы, с юга  - землями сельского поселения Яратовский сельсовет.

Ближайшая железнодорожная станция Сибай расположена в 71 км от административного центра сельского поселения с.1-е Иткулово.

Планировочный каркас территории сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет создают:

- автодорога районного значения с твердым покрытием г.Баймак – Каратал – Иткулово;

- автодорога районного значения с твердым покрытием Яратово – Гумерово – Чингизово - Верхнетавлыкаево;

- автодорога районного значения с твердым покрытием Надеждинский  – Шулька – Гадельбаево;

- часть автодороги Ярмухаметово - Яратово;

- часть автодороги местного значения с твердым покрытием (перемычка) между а/д  Кананикольское – Нигаматово и Кананикольское – Юлук - Акмурун,

соединяющие населенные пункты с административным центром сельского поселения с.1-е Иткулово, с районным центром г.Баймак, с г.Сибай и, далее, с автодорогой республиканского значения Уфа - Ира – Баймак – Сибай - Магнитогорск.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет расположены 3 населенных пункта: село 1-е Иткулово, деревня Гадельбаево, хутор Шулька.

Село 1-е Иткулово – административный центр сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет с населением   1069 человек - расположено в юго-восточной части территории сельского поселения в 26 км от районного центра г.Баймак, в 71 км от ближайшей ж/д станции Сибай. Через село в направлении с северо-запада на юго-восток протекает р.Кашляуар.

В юго-западном направлении село огибает автодорога районного значения с твердым покрытием Надеждинский – Шулька – Гадельбаево – 1-е Иткулово; в восточном направлении село огибает автодорога районного значения с твердым покрытием Яратово – Гумерово – Чингизово – Верхнетавлыкаево; с юго-восточной стороны к населенному пункту подходит автодорога районного значения Баймак – Каратал – Иткулово. По этим автодорогам осуществляется транспортная связь села с другими населенными пунктами района.

Территория села ограничена с западной и юго – западной стороны  крупным лесным массивом, водоохранной зоной р.Кашляуар, охранной зоной ЛЭП; с северной стороны – крутым горным рельефом, санитарно – защитной зоной свалки ТКО, скотомогильника и частично действующей промзоны (КФХ Байрамгулова Г.); с восточной стороны –  охранной зоной ЛЭП и электроподстанции «Иткулово», зоной акустической вредности от автодороги, водоохранной зоной р.Кашляуар; с юго – восточной и южной стороны – охранной зоной ЛЭП, зоной акустической вредности от автодороги и лесным массивом.

Деревня Гадельбаево  расположена в 0,35 км юго-западнее административного центра сельского поселения с. 1-е Иткулово. Население – 339 человек.

С северо-восточной стороны к населенному пункту от автодороги районного значения с твердым покрытием Надеждинский – Шулька – Гадельбаево – 1-е Иткулово имеется подъезд, по которому осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами района.  Через населенный пункт в направлении с северо-запада на юго-восток протекает р.Баткатлы.

Территория деревни ограничена с западной стороны санитарно-защитной зоной кладбища, охранной зоной ЛЭП и лесным массивом; с северной стороны  - охранной зоной ЛЭП, водоохранной зоной р.Баткатлы, санитарно-защитной зоной свалки ТКО и частично действующей промзоны (МТФ); с восточной стороны – охранной зоной ЛЭП и покрытым лесами горным рельефом; с южной стороны – водоохранной зоной р.Баткатлы и лесным массивом.

Хутор Шулька  расположен в 14,28 км северо-западнее административного центра сельского поселения с. 1-е Иткулово.  Население – 233 человека.

Через населенный пункт в направлении с востока на запад проходит автодорога районного значения Надеждинский – Шулька – Гадельбаево – 1-е Иткулово, по которой осуществляется транспортная связь деревни с другими населенными пунктами. Через хутор в направлении с востока на юго-запад протекает р.Шулька, с северной стороны в нее впадает ручей Абускан.

Территория деревни  ограничена с юго-западной стороны водоохранной зоной р.Шулька, санитарно-защитной зоной свалки ТКО и скотомогильника; с западной стороны – зоной акустической вредности от автодороги; с северной стороны - водоохранной зоной ручья Абускан и горным рельефом, покрытым лесами; с восточной стороны - санитарно – защитной зоной кладбища, зоной акустической вредности от автодороги, водоохранной зоной р.Шулька и охранной зоной ЛЭП; с южной  стороны – водоохранной зоной р.Шулька, охранной зоной ЛЭП и лесным массивом.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет по состоянию на 2015г. составляет 1641 человек. За период 2002-2015гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 0,73%.

Динамика населения сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2002г. (чел.) | Численность населения 2015г.(чел.) | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.1-е Иткулово | 1071 | 1069 | - 2 / - 0,19 |
| 2 | д.Гадельбаево | 347 | 339 | - 8 / - 2,31 |
| 3 | х.Шулька | 235 | 233 | - 2 / - 0,85 |
|  | Итого: | 1653 | 1641 | - 12 / - 0,73 |

Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2015г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.1-е Иткулово | 1069 | 356 | 3,00 |
| 2 | д.Гадельбаево | 339 | 113 | 3,00 |
| 3 | х.Шулька | 233 | 78 | 2,99 |
|  | Итого: | 1641 | 547 | 3,00 |

Общее количество семей в сельском поселении (1-й) Иткуловский сельсовет - 547, средний размер семьи составляет 3,00 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

(1-й) Иткуловский  сельсовет

| Возрастные группы | чел. |
| --- | --- |
| До 17 лет | 429 |
| Старше 55 лет женщин | 144 |
| Старше 60 лет мужчин | 77 |
| 17-55 лет женщин | 489 |
| 17-60 лет мужчин | 502 |
| Всего населения в сельском поселении | 1641 |

Оценка трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 17 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Сельское поселение (1-й) Иткуловский сельсовет | 1641 | 991 | 429 | 221 |
|  |  | 100% | 60,39% | 26,14% | 13,47% |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение (1-й) Иткуловский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село 1-е Иткулово - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Баймакский район входит в ряд самых крупных экономических районов республики. Район расположен на юго-восточной окраине Республики Башкортостан на рубеже Европы и Азии. Район также граничит с Хайбуллинским, Зилаирским, Бурзянским и Абзелиловским районами Республики Башкортостан.

Благодаря своему географическому расположению, район активно сотрудничает с Челябинской и Оренбургской областями, что дает определенный толчок в его развитии.

Специализация района – аграрно (скотоводческо-зерновая) - промышленная.

На МР Баймакский район приходится основная часть производимых в Республике Башкортостан мягких сильных сортов пшеницы. В животноводстве, кроме крупного рогатого скота, большое внимание уделяется развитию овцеводства и коневодства.

На территории МР Баймакский район производство продукции сельского хозяйства осуществляют 21 предприятие общественного сектора, 197 крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, более 17 тысяч личных подсобных хозяйств граждан города и района.

Основными направлениями деятельности сельхозтоваропроизводителей района являются выращивание зерновых, технических и кормовых культур, разведение крупного рогатого скота и лошадей. КФХ и ЛПХ заняты также выращиванием овощных культур и разведением овец, коз, свиней и птицы.

В последние годы наблюдается увеличение доли личных подсобных хозяйств в

структуре валовой продукции сельского хозяйства района.

На территории МР Баймакский район действуют более десяти промышленных предприятий, работают более двухсот малых предприятий, зарегистрировано более тысячи индивидуальных предпринимателей. Территория района богата залежами цветных металлов, поэтому сама история развития МР Баймакский район  последние годы связана с добычей золота, меди.

Имеются крупные запасы полудрагоценных камней: яшмы, родонита, пирофиллита. Имеются месторождения марганца, известняка.

МР Баймакский район  в меньшей степени является лесопромышленным. Леса занимают почти четверть его территории. Общая площадь лесов составляет 162690 га, общая площадь, покрытая лесом – 131862 га. Основной древесной породой является береза, часто с большой примесью осины и единичными соснами.

Социальная защита населения, развитие образования, здравоохранения и культуры являются приоритетными направлениями в деятельности администрации района. В системе образования функционируют 76 общеобразовательных учреждений: 32 – средних общеобразовательных школ, в том числе 2 лицея-интерната,

30 – основных общеобразовательных школ, (18 из них являются филиалами средних школ), 14 – начальных общеобразовательных школ (являются филиалами).

Экономически выгодными условиями для развития территории являются:

- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства;

- наличие природных ресурсов для развития специализированных видов туризма;

- наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, лекарственные травы);

- благоприятная экологическая ситуация;

- близость крупных индустриальных центров - г.Баймак и г.Сибай.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Численность постоянного населения района на 01.01.2012г. составляла 58028

человек, в том числе городского 30,3 %, сельского 69,7 %.

По состоянию на 01.01.2010 г. трудовые ресурсы составили 33 180 чел. или

58,8% от общей численности населения.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  на 01 января 2012 года численность официально зарегистрированных безработных по району составила 561 чел., или 1,98% от численности экономически активного населения.

В экономике района занято 21 334 чел., что составляет 64,3 % от общей численности трудовых ресурсов.

Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сельского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специализация и основные виды экономической деятельности населенных пунктов сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет - сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, лесопильное производство в небольших масштабах, цеха малой мощности по производству молока, колбасных изделий, обслуживание туристических групп.

Перспективные направления: развитие мини-предприятий переработки (глубокая заморозка, сушка, консервация овощей, ягод, грибов, пакетирование свежих овощей), развитие пчеловодства, производство препаратов на основе пчеловодства, развитие оздоровительного и познавательного туризма.

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец, птицы.

Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| с.1-е Иткулово |
| 1 | КФХ «Байрамгулов Г.», ул. | птицеводство 6700 голов гусей (ПТФ) |
| 2 | КФХ «Махмутов Р.», ул.Садовая, 4 | животноводство менее 50 голов сенохранилище |
| 3 | КФХ «Азаматов М.», ул.Гагарина, 30 | животноводство менее 50 голов складской сектор (семена) |
| 4 | КФХ «Мунасипов Р.», ул.Гагарина, 14 | животноводство менее 50 голов |
| 5 | КФХ «Азаматов Ю.», ул.Азамата, 14 | животноводство менее 50 голов ангар для с/техники |
| 6 | КФХ «Абулгазина А.», ул.Гагарина, 37 | животноводство менее 50 голов |
| 7 | ИП «Сунаргулов К.», ул.Ленина, 55 | животноводство менее 50 голов автогараж (груз.техника) лесопереработка (пилорама) |
| 8 | ИП «Шарипов Х.», ул.Нигматуллина, 4 | лесопереработка (пилорама) автогараж (груз.техника) |
| д.Гадельбаево |
| 9 | ООО «КФХ Союз», | растениеводство (складской сектор) животноводство (МТФ до 300 голов КРС) МТМ (11 ед.) АЗС лесопереработка (пилорама) |
| х.Шулька |
| 10 | ИП «Раев Ю.», ул.Акназарова, 50 | животноводство менее 50 голов коневодство до 50 гол. МТМ, автопарк лесопереработка (пилорама) |
| 11 | ИП «Янузаков Д.», ул.Акназарова, 13 | животноводство менее 50 голов лесопереработка (пилорама) |

Перечень предприятий розничной торговли

| № п/п | Наименование предприятия | Фактический адрес | Торговая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП «Кильмакова Г.», магазин, с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 38А | с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 38А | 12,0 |
| 2 | ИП «Азаматова К.», магазин, с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 66А | с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 66А | 8,0 |
| 3 | ИП «Галина Р.», магазин, с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 78 киоск, д.Гадельбаево, ул.Каскин, 13 | с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 78 | 12,0 |
| 4 |  | д.Гадельбаево, ул.Каскин, 13 | 4,0 |
| 5 | ИП «Морозова В.», киоск, с.1-е Иткулово, ул.Ямаш, 2А магазин, х.Шулька, ул.Акназарова, 36 | с.1-е Иткулово, ул.Ямаш, 2А | 4,0 |
| 6 |  | х.Шулька, ул.Акназарова, 36 | 6,0 |
| 7 | ИП «Мурзина А.», магазин, д.Гадельбаево, ул.Центральная, 2 | д.Гадельбаево, ул.Центральная, 2 | 8,0 |
| 8 | ИП «Янузаков Д.», киоск, х.Шулька, ул.Акназарова, 36А | х.Шулька, ул.Акназарова, 36А | 4,0 |
|  | Итого по сельскому поселению: |  | 58,0 |

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

| № п/п | Наименование насел. пункта | КРС | в т.ч. коров | свиньи | овцы, козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.1-е Иткулово | 495 | 186 | - | 526 | 854 |
| 2 | д.Гадельбаево | 280 | 153 | - | 785 | 603 |
| 3 | х.Шулька | 161 | 108 | - | 74 | 426 |
|  | Итого: | 936 | 447 | - | 1385 | 1883 |

Наличие скота и птицы в КФХ

| № п/п | Наименование населенного пункта | КРС | в т.ч. коров | свиньи | овцы, козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.1-е Иткулово | - | - | - | - | 6700 |
| 2 | д.Гадельбаево | 253 | 221 | - | 72 | - |

# 5. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Баймакский  район граничит с курортно-рекреационными зонами Зилаирского, Бурзянского и Абзелиловского районов,  где намечается развитие инфраструктуры туризма и отдыха. Территория МР Баймакский район благоприятна для развития существующих и размещения новых зон отдыха.

Уникальный по своей живописности Южно-Уральский горно-лесной массив лесостепи Зауралья, группа озер, хребты, плато, речные долины, покрытые еловыми, пихтовыми, широколиственными лесами, минеральные источники, целебные грязи, пещеры, водопады, заповедники – все эти объекты могут быть освоены и рационально использованы только при создании единого природного резервата, который органично войдет в общегосударственную систему мест отдыха.

В Баймакском районе имеются особо охраняемые природные территории (памятники природы, культурно-исторические и археологические памятники): природный парк «Ирендык», памятник природы «Водопад Гадельша» и памятник природы «Популяция лука косого на хр. Ирендык».

Общие запасы лечебных грязей и минеральной воды позволяют развивать в районе объекты санаторного лечения и отдыха.

Значительные территориальные размеры, малая хозяйственная освоенность этого края и благоприятные природно-ландшафтные данные позволяют рассматривать его как важнейшую базу отдыха для населения Урала и, прежде всего, расположенных вокруг него промышленных городов: Белорецка, Сибая, Магнитогорска, Челябинска, Стерлитамака, Уфы.

В настоящее время возникает потребность в проведении санаторно-курортного лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей сезонного отдыха.

Развитие местных курортов стимулируется также расширением сферы курортного лечения вблизи мест проживания постоянного населения.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе постоянного проживания.

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристской инфраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты розничной торговли, позволят формировать для местного населения дополнительные источники дохода.

# Также на территории  МР Баймакский район имеются культурно-исторические и археологические памятники.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ   СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2035 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет в административных границах | га | 34961,44 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 22857,72 |
| 2 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 6631,96 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 11767,46 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 119,22 |
| 6 | Земель транспорта | га | 1748,50 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 921,64 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 153,27 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 7,23 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 15,16 |
|  | рекреационных зон | га | 0,18 |
|  | земель специального назначения | га | 1,086 |
| 8 | Земель специального назначения в с.п. | га | 6,8 |

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – общественно-деловая зона

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р –  рекреационная зона

С – земли специального назначения (кладбища)

Пр –  прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.1-е Иткулово | 706,6 | 93,10 | 5,69 | 6,0 | 4,67 | 0,18 | 0,076 | 596,884 |
| 2 | д.Гадельбаево | 94,74 | 31,31 | 0,94 | - | 2,15 | - | - | 60,34 |
| 3 | х.Шулька | 120,3 | 28,86 | 0,6 | 0,66 | 1,68 | - | 1,01 | 87,49 |
|  | Итого: | 921,64 100% | 153,27 16,63% | 7,23 0,78% | 6,66 0,72% | 8,5 0,92% | 0,18 0,02% | 1,086 0,12% | 744,714 80,80% |

4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении (1-й) Иткуловский  сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1641 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2015г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.1-е Иткулово | - / - | 296 / 8979,0 | 296 / 8979,0 |
| 2 | д.Гадельбаево | - / - | 99 / 3718,0 | 99 / 3718,0 |
| 3 | х.Шулька | - / - | 57 / 2097,0 | 57 / 2097,0 |
|  | сельское поселение (1-й) Иткуловский сельсовет | - / - | 452 / 14794,0 | 452 / 14794,0 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 9,02 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 9,02 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

Общественно-деловая зона с.1-е Иткулово:

- Социально-культурный центр (СКЦ), в составе которого Администрация сельского поселения; отделение связи; филиал банка; детский сад на 90 мест (факт.75), (ул.Ленина, 85);

- средняя школа на 200 учащихся (факт.151) со спортзалом площадью 96 м2, (ул.Ленина, 101);

-  сельская врачебная амбулатория (СВА - стационар на 6 коек) с аптечным пунктом площадью 8 м², оборудованный  выдвижным пунктом скорой медицинской помощи (ул.Ленина, 107);

- сельский клуб на 288 мест с библиотекой на 16,0 тыс.томов/5 чит.мест (ул.Ленина, 87);

- 5  магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью  36 м2;

-  мечеть (ул.Гагарина, 2);

- спортплощадка  0,5 га (при школе).

Общественно-деловая зона д.Гадельбаево:

- начальная школа на 100 учащихся (временно закрыта, ул.Школьная, 1);

- детский сад на 30 мест (факт. 15) (в здании НОШ,  ул.Школьная, 1);

-  фельдшерско-акушерский пункт (ул.Центральная, 7);

-  мечеть (ул.Центральная, 14);

-  2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью  12 м²;

Общественно-деловая зона х.Шулька:

- начальная школа на 150 учащихся (временно закрыта, ул. Акназарова, 20);

-  фельдшерско-акушерский пункт (ул.Акназарова, 20);

-  2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью  10 м2;

-  мечеть (ул..Акназарова, 13А);

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1641 чел. (согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1641 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 236 | 450 | 191 |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33-34 | 55 | 120 | 218 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско- акушерский пункт/СВА | объект | 1 на н.п. | 3 | 2 / 1 | 100 |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 23,0 | 8,0 | 34,8 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 377 | 288 | 76,4 |
| 6 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 / 4 | 8,205 / 7 | 16,0 / 5 | 195 / 71,4 |
| 7 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 98,5 | нет инф. | нет инф. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 – 0,9 | 1,15-1,48 | 0,5 | 38,2 |
| 9 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | 131,3 | 96 | 73,1 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 10 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 492,3 | 58,0 | 11,8 |
|  | - продовольственные | м2 торг.пл. | 100 | 164,1 |  |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 328,2 |  |  |
| 11 | Предприятия общественно го питания | посад. мест | 40 | 66 | - | 0 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 7 | - | 0 |
| 13 | Кладбище | га | 0,24 | 0,39 | 2,129 | 545,9 |
| 14 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
|  | Административно-деловые учреждения |
| 15 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| 16 | Филиал банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет на сегодняшний день недостаточно обеспечены аптечными пунктами,  местами в сельских клубах, помещениям для культмассовой работы и досуга, плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами, торговыми площадями; предприятия  общественного питания и бытового обслуживания, пожарное депо.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Планировочный каркас территории сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет создают:

- автодорога районного значения с твердым покрытием г.Баймак – Каратал – Иткулово;

- автодорога районного значения с твердым покрытием Яратово – Гумерово – Чингизово - Верхнетавлыкаево;

- автодорога районного значения с твердым покрытием Надеждинский  – Шулька – Гадельбаево;

- часть автодороги Ярмухаметово - Яратово;

- часть автодороги местного значения с твердым покрытием (перемычка) между а/д  Кананикольское – Нигаматово и Кананикольское – Юлук - Акмурун,

соединяющие населенные пункты с административным центром сельского поселения с.1-е Иткулово, с районным центром г.Баймак, с г.Сибай и, далее, с автодорогой республиканского значения Уфа - Ира – Баймак – Сибай - Магнитогорск.

Перечень автомобильных дорог районного значения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
| 1 | а/д Баймак-Каратал-1-е Иткулово (в границах с.п.) | IV | 4,134 | - | 4,134 | - |
| 2 | а/д Яратово- Гумерово-Чингизово-Верхнетавлыкаево (в границах с.п.) | IV | 6,865 | - | 6,865 | - |
| 3 | а/д –Надеждинский- Шулька-Гадельбаево (в границах с.п.) | IV | 21,086 | - | 21,086 | - |
| 4 | а/д Ярмухаметово – Яратово (в границах с.п.) | IV | 2,19 | - | 2,19 | - |
| 5 | перемычка между а/д Кананикольское-Нигаматово и а/д Кананикольское-Юлук-Акмурун (в границах с.п.) | IV | 2,484 | - | 2,484 | - |
|  | Итого: |  | 36,759 | - | 36,759 | - |

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет составляет 36,759 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 36,759 км).

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет

| № п/п | Наименование | протяженность, км | площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | сущ. |
| 1 | с.1-е Иткулово | 2,335 | 1,401 |
| 2 | д.Гадельбаево | 1,075 | 0,645 |
| 3 | х.Шулька | 0,840 | 0,504 |
|  | Итого: | 4,25 | 2,55 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Баймакский район обеспечивают автотранспортное предприятие ГУП «Башавтотранс» (Сибайское и Баймакское АТП).

На территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по местному маршруту Баймак -1-е Иткулово - Гадельбаево.

В с.1-е Иткулово остановки общественного транспорта расположены около жилых домов № 1 и 85 по ул.Ленина, около жилого дома №  33 по ул.Гагарина.

В д.Гадельбаево остановка общественного транспорта расположена около жилого дома № 23 по ул.Каскин.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет у населения на территории сельского поселения зарегистрировано 530 единиц автомототехники, в т.ч.:

324 - легковых автомобиля;

37 - грузовых автомобилей;

100 – мотоциклов;

67 – тракторов;

2 - комбайна.

Существующий уровень автомобилизации 323 маш. / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в г.Баймак и с.Юлдыбаево (Зилаирский район). Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в г.Баймак.

В г.Баймак имеется автогазозаправочная станция (АГЗС) №16 компании «Экосистемз» для легкового и грузового автотранспорта. На сегодняшний день часть  муниципального транспорта МР Баймакский район переведена на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Сибай расположена в 71 км от административного центра сельского поселения с.1-е Туркменево. Код станции – 81830. Принадлежность: Южно - Уральская железная дорога.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

По обеспеченности водными ресурсами Баймакский район и, в частности, сельское поселение (1-й) Иткуловский  сельсовет относится к недостаточно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в с.1-е Иткулово в настоящее время не осуществляется (не подключены водопроводные сети). В перспективе планируется водоснабжение подземными водами из 4-х эксплуатационных скважин № 1-4, расположенных в северо-западной части села в его существующих границах в конце ул.З. Валиди. Глубина всех скважин 64 м. Скважины пробурены в 2013 г.,  в эксплуатацию не введены. Данные по производительности отсутствуют. Общая протяженность сетей водопровода по улицам Ленина, Мира, Байрамгулова, Нигматуллина, Победы, Садовая, С.Юлаева, Азамата, З.Валиди – ориентировочно 8,0 км. Количество проектируемых водоразборных колонок 29 ед.

Централизованное водоснабжение в д.Гадельбаево в настоящее время также не осуществляется ввиду изношенности имеющихся сетей водоснабжения. Ранее водоснабжение осуществлялось подземными водами из эксплуатационной скважины б/н, расположенной в юго-западной части деревни в ее существующих границах в конце ул.Молодежная. Данные по техническим характеристикам скважины и водопроводных сетей не известны. Сети водопровода частично проходят по улицам Школьная, Молодежная, Центральная. Количество  ранее работавших водоразборных колонок 5 ед.

Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, ручьев. В связи с большой глубиной залегания подземных питьевых вод шахтные колодцы на частных подворьях не распространены.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Централизованное газоснабжение населенных пунктов сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет в настоящее время не осуществляется,  для пищеприготовления используется баллонный газ и твердое топливо.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение домов жителей населенных пунктов 1-е Иткулово, Гадельбаево, Шулька осуществляется от печного отопления (дровами), индивидуальными  электрокотлами).

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется от собственных автономных котельных на твердом топливе (школа в с.1-е Иткулово) и электрокотлами отопления (здание СКЦ, в составе которого Администрация СП, детсад «Язгуль», отделение связи и филиал банка, здание СВА в с.1-е Иткулово). Оставшаяся часть общественных объектов отапливается от печей на твердом топливе.

Котельные на твердом топливе

| Название объекта, адрес | Марка котла | Количество | Мощность общая, Гкал/час | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ, с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 101 | нет инф. | 1 | нет инф. | нет инф. |

электрокотельные

| Название объекта, адрес | Марка котла | Количество | Мощность общая, Гкал/час | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СКЦ, (Администрация, д/сад, отделение связи и филиал банка), с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 85 | ЭПЗ- 100 | 1 | нет инф. | нет инф. |
| СВА, с.1-е Иткулово, ул.Ленина, 107 | И2 152А | 1 | нет инф. | нет инф. |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет МР Баймакский район осуществляется ОАО «Башкирэнерго» по воздушным линиям ВЛ –10 кВ от открытой распределительной электроподстанции      -  ПС 35/10 «Иткулово», расположенной в окрестностях с.1-е Иткуловово (установленной мощностью 1х4,0 МВА).

Марка и сечение используемых проводов: АС-35,  АС – 50, АС - 90.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 21 единица суммарной мощностью 2764 кВА, в т.ч.:

с.1-е Иткулово – 10, суммарной мощностью 1796 кВА;

д.Гадельбаево– 7, суммарной мощностью 642 кВА;

х.Шулька – 4, суммарной мощностью 326 кВА;

Энергоснабжающей и обслуживающей организацией для потребителей муниципального района являются Баймакские РЭС ПО СЭС ООО «Башкирэнерго».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет телефонной проводной связью производится от ЭАТС  ОАО «Башинформсвязь», расположенной в с.1-е Иткулово в здании Администрации СП (ул.Ленина, 85). Тип ЭАТС -  М-200. Монтированная емкость станции – 240 номеров, количество задействованных номеров – 208, количество абонентов – 208. Год ввода в эксплуатацию ЭАТС – 2007 г.

Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на опорах.

На территории МР Баймакский район услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: Мегафон, Билайн. Часть населённых пунктов на территории муниципального района входит в зоны покрытия операторов мобильной связи.

Вышка (ретранслятор) федеральных операторов сотовой связи  расположена на вершине горы Сарышкужа (Харешкужа) на удалении 3,6 км в восточном направлении от существующих границ  с.1-е Иткулово (на территории сельского поселения Акмурунский сельсовет).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные на г.Ирендык в северо-восточном направлении от г.Баймак. К населенным пунктам 1-е Иткулово, Гадельбаево и Шулька сельского поселения проложены оптоволоконные кабели (Интернет и кабельное телевидение).

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения (1-й) Иткуловский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на 3 стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения, находящиеся:

- в с.1-е Иткулово:  в северном направлении вплотную к существующим  границам села. (ориентировочные координаты  объекта: 52º38´05´´с.ш.; 57º58´38´´ в.д.) Ориентировочная площадь свалки – 2,585 га;

-  в д.Гадельбаево:  в северном направлении на удалении  127 м от границ деревни. (ориентировочные координаты  объекта: 52º37´02´´с.ш.; 57º56´05´´ в.д.) Ориентировочная площадь свалки - 0,69 га;

-  на х.Шулька: в юго-западном направлении на удалении 8 м от существующих границ хутора за действующим скотомогильником. Ориентировочная площадь свалки - 0,695 га;

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 500 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до окончания 1-й очереди строительства (до 2025г.), территория свалок – рекультивации.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб МР Баймакский район, на территории сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет находятся 3 действующих скотомогильника:

- действующий скотомогильник с.1-е Иткулово расположен в северном направлении на удалении  ориентировочно 0,24 км от существующих границ села за несанкционированной свалкой ТКО в лесу.

- действующий скотомогильник д.Гадельбаево расположен в северном направлении на удалении  ориентировочно 1,11 км от существующих границ деревни за несанкционированной свалкой ТКО у опушки леса.

- действующий скотомогильник х.Шулька расположен в юго-западном направлении на удалении  ориентировочно 37 м от существующих границ хутора у опушки леса.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 м.

Действующие скотомогильники около с.1-е Иткуловово и х.Шулька размещены с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки и объектов животноводства. Скотомогильники подлежат ликвидации.

Действующий скотомогильник д.Гадельбаево размещен с соблюдением санитарно-защитных разрывов и остается.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения (1-й) Иткуловский  сельсовет расположены 3 действующих кладбища и 2 захоронения. Площадь кладбищ сельского поселения составляет ориентировочно 5,699 га. Свободная территория всех действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет ориентировочно 2,129 га. Кроме того исторически на территории сельского поселения рядом с кладбищем с.1-е Иткулово размещено кладбище д.Буранбаево сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет.

Действующее кладбище с.1-е Иткулово ориентировочной площадью 3,107 га расположено в восточном направлении на удалении 520 м от существующих границ села. Заполненность кладбища ориентировочно 60%. Свободная территория составляет 1,243 га.

Действующее кладбище д.Гадельбаево ориентировочной площадью 1,519 га расположено в северо-западном направлении вплотную к ее существующим границам. Заполненность кладбища 70%. Большая северная часть кладбища расположены в водоохранной зоне р.Баткатлы, в связи с чем эта часть кладбища должна быть закрыта для захоронений. Свободная территория составляет 0,456 га. Требуется расширение кладбища в южную сторону.

Действующее кладбище х.Шулька ориентировочной площадью 1,073 га расположено в  юго-восточной части хутора в его существующих границах. Заполненность кладбища 60%. Северная часть кладбища находится в водоохранной зоне р.Шулька, в связи с чем она должна быть закрыта для захоронений. Свободная территория составляет 0,43 га.

Первое одиночное захоронение расположено в юго-восточном направлении на удалении 19 м от границ с.1-е Иткулово за автодорогой Гадельбаево – 1-е Иткулово при выезде из села (недалеко от начала ул.Ленина).

Второе одиночное захоронение расположено в южной части села 1-е Иткулово в его существующих границах рядом с автодорогой, ведущей на х.Шулька на удалении 200 м от перекрестка автодороги Шулька – 1-е Иткулово и Яратово - Чингизово - Верхнетатлыбаево.